职业病危害评价报告网上信息公开表

XSZF/JL-Z-38-01                              第 1页  共1页

| 建设单位（用人单位）名称 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 |
| --- | --- |
| 建设单位（用人单位）地址 | 山西省吕梁市方山县大武镇木瓜村、举人头村，离石区西属巴镇半沟里村、茂塔坪村一带 | 联系人 | 秦鹏 |
| 项目名称 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿职业病危害现状评价 |
| 项目简介 2009年以霍州煤电集团作为主体企业，对原山西方山木瓜煤矿有限责任公司（木瓜煤矿）、原茂塔沟煤业有限公司（茂塔沟煤矿）及空白资源进行兼并重组，重组后名称为霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿。 矿井通风系统为中央并列式，通风方式为机械抽出式。回采工作面采用“U”型通风方式，综掘工作面采用局部通风机压入式通风，井下硐室均采用新风并联或扩散通风。 木瓜煤矿采用斜立井混合开拓方式，现有一个综采工作面，四个综掘工作面，采用单一走向长壁综合机械化采煤法，后退式回采，全部垮落法管理顶板。井下运煤运输采用带式输送机，材料及设备直接由无轨胶轮车由地面通过副斜井运至井下采掘工作面或其它使用地点，人员由无轨胶轮车入井。矿井核定生产能力为120万吨/年。 |
| 专业技术人员名单 |
| 项目负责人 | 赵敏 |
| 报告编写人 | 宫丽斌 |
| 报告审核人 | 李志杰、申晓军 |
| 现场调查人员、时间 | 2022年5月14日宫丽斌 |
| 采样人员、时间 | 2022年5月14-16日 宫丽斌、梁凯、张晓斌、张喆晨等 |
| 检测人员、时间 | 2022年5月14-20日 郭德鹏 梁东升 常珊珊 |
| 建设单位（用人单位）陪同人 | 秦鹏 |
| 建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素 | 煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、氨、二氧化硫、硫化氢、噪声、紫外线 |
| 评价结论与建议 | 结论：该煤矿能够落实有关职业病危害防护措施，能保证职业病防护设施的正常运行，并按照规定为劳动者配备符合要求的个人防护用品，岗位工种接触的职业病危害因素的浓度/强度能够控制在职业接触限值内，应急救援设施运行状态正常、有效，在控制职业病危害现状方面能够满足《中华人民共和国职业病防治法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》和《关于进一步加强全省煤矿职业健康工作的通知》（晋煤劳发[2017]81号）等法律、法规、规范标准对职业病防治的要求。 建议：1）综采工作面的采煤机作业时，内外喷雾装置应正常使用，液压支架降柱、移架时自动喷雾装置应同步喷雾，采煤机司机作业时应佩戴防尘口罩。 2）综掘工作面在掘进机作业时，内外喷雾装置应正常使用，掘进机司机作业时应佩戴防尘口罩。 3）采煤机、掘进机的内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa，如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa。无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机。 4）定期对地面井口房及皮带走廊地面进行清扫，减少地面积尘防止二次扬尘。对井下、地面各胶带输送机转载点喷雾应定时维护和清理，保证喷头正常运行，并在井口房增设隔声值班室。 5）井下、地面各胶带输送机转载点喷雾应定时维护和清理，保证喷头正常运行;经常性的检查各喷头的朝向，保证其朝向正确。 6）在综掘工作面及综采工作面防尘用水管路中设置符合要求的水质过滤器，保证其防尘用水满足煤矿安全规程的规定。 7）督促污水处理站的工人在进行人工清淤作业时严格按照操作规程作业，并佩戴隔绝式防毒面具。 8)进一步完善职业卫生档案的建立,重点建立健全职业防护设施台账、维护记录和职业健康监护管理档案。 9）继续加强职业卫生管理工作，对制定的职业卫生管理制度要落到实处。加强对劳动者职业卫生知识的宣传教育，督促劳动者正确使用个人防护用品。 10）重点加强井下掘进、综采生产系统等工作场所职业病防护设施日常维护与管理，个人使用的职业病防护用品管理，使工作场所职业病危害符合国家职业卫生标准和要求。 11）开采各煤层时在对上覆采空区探放过程中，应加强探放地点的通风工作及个体防护工作，防止采空区有毒有害气体大量涌出造成中毒事故的发生。 |
| 技术审查专家组评审意见 | 报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。 |